Formulation Exercise

1) A Two-mass System: Suspension Model

รูปที่ 1.1 Automobile suspension			           รูปที่ 1.2 The quarter-car model

จาก รูปที่ 1.1 ซึ่งแสดงถึงระบบกันสะเทือนของรถยนต์ จงเขียนสมการการเคลื่อนที่ของล้อรถยนต์ (พิจารณาเพียง 1 ล้อ) โดยสมมติให้เป็นการเคลื่อนที่ 1 มิติในแนวดิ่งและให้ล้อรถยนต์ 1 ล้อรับน้ำหนักเพียง 1 ใน 4 ของน้ำหนักรถทั้งคัน ระบบดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย ระบบกันสะเทือนของ 1 ล้อซึ่งมักถูกเรียกว่า quarter-car model และกำหนดให้น้ำหนักรถรวมกับล้อ 4 ล้อ (ซึ่งหนักล้อละ 20 กิโลกรัม) มีน้ำหนัก 1,580 กิโลกรัม และจากการทดลองพบว่าค่า  = 130,000 นิวตันต่อเมตร และค่า 1,000,000 นิวตันต่อเมตร และ = 9,800 นิวตันวินาทีต่อเมตร

2) Flexibility: Flexible Rea/Write for a Disk Drive

รูปที่ 2.1 Disk read/write mechanism		รูปที่ 2.2 Disk read/write head schematic for 							modeling

ระบบบันทึกและอ่านข้อมูลของ Hard disk เป็นระบบที่มีลักษณะความยืดหยุ่น (flexibility) ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการออกแบบระบบควบคุม ดังเช่นในกรณีของระบบนี้จะมีความยืดหยุ่นระหว่าง sensor กับ actuator ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรวมผลของความยืดหยุ่นเข้าไว้ในแบบจำลองนี้ด้วย ซึ่งในระบบนี้กำหนดให้มีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นระหว่างหัวอ่าน (read head) กับ มอเตอร์ขับ (drive motor) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 จงเขียนสมการการเคลื่อนที่ของหัวอ่านเมื่อได้รับแรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์

3) Modeling a DC Motor

รูปที่ 3.1 DC Motor

รูปที่ 3.2 DC motor: (a) electric circuit of the armature, (b) free-body diagram of the rotor

รูปที่ 3.1 แสดงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของมอเตอร์กระแสตรง (DC motor) ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่อยู่กับที่เรียกว่า Stator ซึ่งมีแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กไฟฟ้าติดตั้งอยู่เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไปสร้างแรงผลักกับสนามแม่เหล็กที่สร้างมาจากส่วนที่หมุนได้ที่เรียกว่า Rotor โดยสนามแม่เหล็กที่สร้างโดย Rotor นั้นเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแปรงผ่าน โดยทิศทางของกระแสไฟฟ้านั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของแรงบิด (Torque) ซึ่งจะเป็นทิศทางการหมุนของมอเตอร์ต่อไปนั่นเอง สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด (T) กับกระแสไฟฟ้าใน Rotor

( armature current: )  คือ  และสมการความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน Back EMF กับความเร็วเชิงมุมของเพลา Rotor () คือ  โดยที่  (torque constant) และ (electric constant) จงเขียนสมการของ DC motor โดยอาศัยวงจรสมมูลที่แสดงในรูปที่ 3.2 โดยสมมติว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของ rotor เท่ากับ  และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต้านการหมุนของ rotor เท่ากับ

4) Equations for Modeling a Heat Exchanger

รูปที่ 4.1 Heat Exchanger

โดยทั่วไปแล้ว

1) ค่าความจุความร้อนของสสารจะเป็นไปตามสมการ โดย () คือค่าความจุความร้อนของสสารและ m คือมวลของสสาร

2) ค่า Thermal Conductivity () มีความสัมพันธ์กับค่า Thermal Resistance () โดยเป็นไปตามสมการ  โดยที่ A คือพื้นที่หน้าตัด และ  คือความยาวของเส้นทางการถ่ายเทความร้อน

นอกจากนี้การถ่ายเทความร้อนยังเกิดขึ้นได้เมื่อมีสสารซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าเคลื่อนที่ไปสู่สสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า และในทางกลับกันด้วย ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ โดยที่ = heat energy flow (J/sec) or, = thermal resistance,, = temperature ซึ่งในที่นี้จะได้อีกสมการหนึ่งคือ โดยที่  คือ อัตราการไหลของของไหลซึ่งเคลื่อนที่จากจุดที่มีอุณหภูมิ  ไปยัง

เมื่อพิจารณา Heat exchanger ที่แสดงไว้ในรูป 4.1 จะเห็นว่า ไอน้ำจะเข้าไปใน chamber โดยผ่านทางวาล์วด้านบนซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลได้ และไอน้ำที่เย็นตัวลงจะออกจาก chamber ทางด้านล่าง ภายใน chamber จะท่อแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งภายในจะบรรจุน้ำที่ไหลด้วยอัตราการไหลคงที่ จงหาสมการเชิงอนุพันธ์ที่ใช้อธิบายพลวัตของอุณหภูมิของน้ำที่ออกมาจาก chamber ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันกับพื้นที่หน้าตัดของวาล์วควบคุมไอน้ำขาเข้า (เมื่อวาล์วเปิด) () นอกจากนี้ sensor ที่ใช้วัดอุณหภูมิของน้ำที่ออกมาจาก chamber จะมี delay ในการวัดอุณหภูมิอยู่ วินาที

5) Incompressible Fluid Flow

รูปที่ 5.1 Water-Tank

หลักการไหลของของไหลนั้นถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของระบบควบคุมต่างๆ อย่างแพร่หลาย อาทิ เช่น hydraulic actuator ซึ่งการไหลของของไหลนั้นจะเป็นไปตามสมการความต่อเนื่อง  โดยที่  คืออัตราการไหลเข้าของมวล และ  คืออัตราการไหลออกของมวล จงหาสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นตัวกำหนดความสูงของระดับน้ำใน tank ดังที่แสดงในรูปที่ 5.1