## Slide 1
Manufacturing Process

## Slide 2: ข้อมูลติดต่อ
Name: ภูมิ เหลืองจามีกร
Email: poom.l@chula.ac.th
Tel: 02-218-6848,081-734-2612

## Slide 3: คำแนะนำ
เอกสารนี้โหลดได้จาก
http://ie.eng.chula.ac.th/~poom/pre_course_ie/pre_course_ie.html
ในแต่ละหัวข้อจะมีLink ของ คลิปวีดีโอที่ให้ไปดู (โหลดเอกสารจากด้านบนแล้วคลิกLink ในไฟล์จะสะดวกกว่า)
เป้าหมายของเนื้อหาในคลาสนี้คือ สามารถ อธิบายโปรเซสที่แนะนำในเอกสารฉบับนี้ได้ว่า แต่ละโปรเซสมีหลักการทำงานอย่างไร เครื่องมือที่ใช้มีลักษณะอย่างไร

## Slide 4: กรรมวิธีการผลิต ( Manufacturing Process )
1. การเตรียมวัตถุดิบ เช่น
1.1 ประเภทโลหะ
    1.2 ประเภทพลาสติก
ที่มา : http://it4.cpd.go.th/product/image_upload/images/sm_metal_cans_lg.jpg
http://images.thaiza.com/content/b/251584.jpg

## Slide 5: กรรมวิธีการผลิต ( Manufacturing Process )
2. การแปรรูปวัสดุ
2.1 แบ่งตามขั้นตอน เช่น
      การขึ้นรูป
      การตัด การเอาออก
      การเชื่อม
2.2 แบ่งตามกรรมวิธี เช่น
      การแปรรูปวัสดุทางกล
      การแปรรูปวัสดุทางความร้อน
      การแปรรูปวัสดุทางไฟฟ้า
      การแปรรูปวัสดุทางเคมี

## Slide 6: กรรมวิธีการผลิต ( Manufacturing Process )
3. การปรับปรุงคุณสมบัติ

## Slide 7: 1.การเตรียมวัตถุดิบ : ประเภทโลหะ
การถลุงแร่ รับชมสารคดี - จากสินแร่ สู่เหล็กกล้า
การรีดแผ่นเหล็ก (รีดร้อน)https://www.youtube.com/watch?v=UnaDF9tqESk
การรีดเหล็กรูปพรรณ รีดร้อน/รีดเย็น https://www.youtube.com/watch?v=zei79WsCYSk

## Slide 8: 1.การเตรียมวัตถุดิบ : ประเภทพลาสติก
    การกลั่นน้ำมัน รับชมกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ
    การทำพลาสติก https://www.youtube.com/watch?v=mpGiRXu1si0
    การทำเม็ดพลาสติก https://www.youtube.com/watch?v=L8ZnQ022gOg

## Slide 9: 2.การแปรรูปวัสดุ (1)
การหล่อขึ้นรูป (Casting)
กระบวนการหล่อ (Casting) คือ การนำน้ำโลหะที่มีสวนผสมตามที่ต้องการแล้วจากกระบวนการหลอมในสภาพของเหลวไปทำให้เย็นตัวลงจนกลายเป็นของแข็ง ซึ่งกระบวนการทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งนั้น รูปร่างของแข็งที่ทำออกมาอาจทำเป็นลักษณะแท่งหรือเป็นเส้นก็ได้
https://www.youtube.com/watch?v=9UPiuvp-uTU
Casting
ที่มา : http://www.machinetools.net.tw/m_pic/32FA0EEC-2841-475C-937D-947E443F0B54/1257385430068875100.jpg

## Slide 10: 2.การแปรรูปวัสดุ (2)
การขึ้นรูปโลหะทางกล Metal forming
การรีด Rolling ดูหน้า7ประกอบ
การดึง Extrusion
การดี Forging
การใช้แม่พิมพ์ Die forming
Forming Processes Manufacturing IE-Purdue 1-4,7,8
https://www.youtube.com/watch?v=Y75IQksBb0M&list=PLGU2NEype87oEz_UGbQB1AL3B3ouxY773
Punch Press forming
https://www.youtube.com/watch?v=GF8OxmMeqVE&list=PLySBAM4w04Tupw_yrsD-6q0JApwEuBMym

## Slide 11
2.การแปรรูปวัสดุ (3)
การขึ้นรูปพลาสติก
การฉีด Injection Molding https://www.youtube.com/watch?v=RMjtmsr3CqA
การเป่า Blow Molding https://www.youtube.com/watch?v=8W6P5KU5ONQ
การดึง Extrusion https://www.youtube.com/watch?v=wE_KTLlrdMA
การอัด Compressed Molding https://www.youtube.com/watch?v=2cdGpZi6wnI
การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก-กรรมวิธีการผลิต หน้า6-16
http://www2.dede.go.th/kmberc/datacenter/factory/plastic/chapter1-2.pdf
Plastic process overview
https://www.youtube.com/watch?v=qn16JtE_vLc

## Slide 12: 2.การแปรรูปวัสดุ (4)
การฉีดขึ้นรูปโลหะ (Injection)
กระบวนการฉีดขึ้นรูป จะใช้วัตถุดิบประเภทผงเหล็กในการฉีดขึ้นรูป เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ประยุกต์ความรู้จากกระบวนการขึ้นรูปวัสดุผงเข้ากับเทคโนโลยีการฉีดพลาสติก วิธีการขึ้นรูปนี้เหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและมีรูปร่างซับซ้อนจากผงวัสดุ ชิ้นงานที่เตรียมได้จะมีรูปร่างใกล้เคียงชิ้นงานสุดท้าย (near-net shape) ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมในการขึ้นรูปโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูงและไม่สามารถทำการหลอมได้ หรือวัสดุประเภทที่มีความแข็งสูง และตัดแต่งได้ลำบาก
https://www.youtube.com/watch?v=em5nD7_z128
Aluminium Injection

## Slide 13: 2.การแปรรูปวัสดุ (5)
    การแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องกล(Machining)
    https://www.youtube.com/watch?v=AmeZxnDA580
กระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องมือตัดหรือมีดตัด (Cutting tool) ในการกำจัดเนื้อวัสดุส่วนเกินออกจากชิ้นงานและวัสดุส่วนที่เหลือจะมีรูปร่างตามที่ต้องการ ทำให้เกิดเศษตัด (Chip) เมื่อเศษตัดถูกกัดออกจากชิ้นงานจะเกิดผิวชิ้นงานใหม่ กระบวนการนี้จะใช้ในการผลิตชิ้นงานโลหะให้มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งการMachiningนั้นมีหลายประเภทได้แก่
Machining
ที่มา : http://essnermanufacturing.com/wp-content/uploads/2015/10/Machining-at-Essner.jpg

## Slide 14: 2.การแปรรูปวัสดุ (6)
    การแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องกล(Machining)
      การกลึง (Turning)
การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ
- การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนว
- การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกนของชิ้นงาน
    https://www.youtube.com/watch?v=8EsAxOnzEms
Turning

## Slide 15: 2.การแปรรูปวัสดุ (7)
    การแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องกล(Machining)
      การเจาะ (Drilling)
การเจาะจัดเป็นกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะการทำงานแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานโลหะ การเจาะเป็นกระบวนการตัดเฉือนวัสดุงานออก โดยใช้ดอกสว่าน รูที่ได้จากการเจาะด้วยดอกสว่านจะมีลักษณะเป็นรูกลม เช่น รูยึดเหล็กดัดประตูหน้าต่างบานพับ กลอนประตูบ้าน ตลอดจนชิ้นส่วนรถจักรยาน รถยนต์ต่าง ๆ ซึ่งมีรูสำหรับการจับยึดมากมาย
https://www.youtube.com/watch?v=om6GQKfoS1g
Drilling

## Slide 16: 2.การแปรรูปวัสดุ (8)
    การแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องกล(Machining)
  การกัด (Milling)
เป็นกระบวนการกำจัดเศษที่สร้างรูปทรงได้หลากหลายชนิดบนชิ้นงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม พบบ่อยในการทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานเรียบโดยใช้ “ดอกกัด”
การกัดนั้นมี 2 ประเภท ได้แก่
- Up Milling (Conventional) ลักษณะของดอกกัดจะหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการป้อนชิ้นงาน เศษที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะบางไปหนา ชิ้นงานจะถูกแรงยกชิ้นงานขึ้นตลอด จึงจำเป็นต้องใช้แรงจับยึดชิ้นงานที่สูง
- Down Milling (Climb) ลักษณะของดอกกัดจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการป้อนชิ้นงาน ซึ่งจะใช้กำลังงานในการกัดน้อยลง
Climb Milling and Conventional Milling

## Slide 17: 2.การแปรรูปวัสดุ (9)
    การแปรรูปโลหะด้วยอุปกรณ์และเครื่องกล(Machining)
  เครื่อง machining center
เป็นเครื่องจักรที่รวมการแปรรูปเชิงกลหลายๆแบบไว้ในเรื่องเดียว การทำงานจะเป็นการหมุนใบมีด(Tool) แบบต่างๆ เข้าทำการกัดเนื้อโลหะออก ในบางประเภทอาจมีการขยับชิ้นงานด้วยแท่นจับชิ้นงาน (Work Table) เพื่อการขึ้นรูปที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
https://www.youtube.com/watch?v=CqePrbeAQoM
https://www.eclee.com/wp-content/uploads/2019/07/cncvertical.jpg

## Slide 18: 2.การแปรรูปวัสดุ (10)
Electrical Discharge Machine
การแปรรูปทางไฟฟ้าด้วยเครื่อง EDM (Electrical Discharge Machine)
EDM เป็นเทคนิคที่ควบคุมการกัดโลหะโดยการสปาร์คของกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวกัดเซาะ
ชิ้นงาน โดยให้เครื่องมือตัดหรืออิเล็กโทรดมีรูปร่างตรงกันข้ามกับชิ้นงาน ซึ่งอิเล็กโทรดนั้นทำขึ้นมาจากวัสดุที่เป็นสื่อไฟฟ้าโดยปกติจะใช้ทองแดงในชิ้นงานปกติและแกรไฟต์ในชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมาก

## Slide 19: 2.การแปรรูปวัสดุ (11)
Etching
การกัดลาย (Etching)
การกัดลายที่ผิววัสดุเพื่อให้ได้ลวดลายที่ถาวร มีทั้งแบบ Wet Etching คือ การใช้สารเคมีในการกัดกร่อน)และ Dry Etching คือการใช้พลาสมา : Plasma เพื่อทําการลอกชั้นของออกไซด์ในส่วนที่ไม่มีสารไวแสง (Photoresist) ปกคลุมอยู่
ที่มา : http://sanong2003.tripod.com/icm1-03.htm

## Slide 20: 2.การแปรรูปวัสดุ (12)
Welding
การเชื่อม
  การใช้ลวดเชื่อมโลหะ (Welding)
การเชื่อมโลหะเป็นกระบวนการต่อโลหะชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยความร้อนในปริมาณสูงในการหลอมเหลวโลหะตรงบริเวณรอยต่อให้ประสานเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักการทางความร้อน
การประสานโลหะเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อน เรียกว่า การเชื่อมหลอมเหลว โดยการเชื่อมหลอมเหลวนั้น ลวดเชื่อมจะเติมหรือไม่เติมก็ได้

## Slide 21: 2.การแปรรูปวัสดุ (13)
Adhesive Bonding
  การเชื่อมด้วยกาว (adhesive)
การติดประสาน (adhesion) เป็นกรรมวิธีที่ทำให้วัสดุที่เป็นของแข็งติดกันด้วยวัสดุเชื่อมติดหรือกาว (adhesive) ซึ่งมักจะเป็นแผ่นบางต่อเนื่อง ความแข็งแรงของกาวนั้นอาจต้องใช้เวลา ความร้อน แรงกด หรือการแนบของวัสดุทั้งสอบชิ้นเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของงานและชิดของกาว
http://kb2tmp.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/2289/7/271661_ch2.pdf

## Slide 22: 2.การแปรรูปวัสดุ (14)
bolt nut and screw assembly
  การเชื่อมด้วยสลักเกลียว แป้นเกลียว (bolt and nut) และสกรู (screw)

## Slide 23: 3.การปรับปรุงคุณสมบัติ (1)
การอบชุบแข็ง (Heat treatments)
การอบชุบความร้อนให้กับเหล็ก ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการให้ความร้อน (Heating) และการปล่อยให้เย็นตัว (Cooling) โดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมกับโลหะ หรือโลหะผสมในสถานะของแข็ง (Solid State) เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ (Desired Properties) โดยทั่วไปเหล็กที่มีความแข็งสูงมักจะมีความเปราะสูงและเหล็กที่มีความเหนียวสูงมักจะมีความนิ่มสูงเช่นกัน แต่ข้อพึงสังเกตคือ เรามักจะต้องการเหล็กที่มีทั้งความแข็งและความเหนียวในชิ้นงานเดียวกัน สิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ การอบชุบโลหะนั่นเอง
Heat treatments
ที่มา : http://www.iitgroup.in.th/user_file/Tratamientos-t%C3%A9rmicos-del-hierro_.jpg

## Slide 24: 3.การปรับปรุงคุณสมบัติ (2)
การเตรียมผิว (Surface Cleaning)
คือ การกำจัดคราบสกปรกหรือการทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเข้ากระบวนการประกอบด้วยวิธีต่าง ๆ วิธีนี้จะเป็นการกำจัดอนุภาคเหล็ก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสนิมหากปล่อยทิ้งไว้บนผิวแสตนเลส เช่น เมื่อถูกปนเปื้อนด้วยฝุ่นผงจากเหล็กซึ่งเป็นฝุ่นจากงานขัดสนิมเหล็ก
Surface Cleaning
ที่มา : http://www.europeancleaningjournal.com/images/cms/magazine_articles_386_1_main.jpg

## Slide 25: 3.การปรับปรุงคุณสมบัติ (3)
การปรับปรุงพื้นผิว (Surface treatments)
การปรับปรุงพื้นผิวจะช่วยให้โลหะที่ระดับพื้นผิว (ความลึกไม่มาก) เกิดการเปลี่ยนสภาพไป ส่งผลให้เกิดความทนทานต่อการเสียดสี การสึกหรอ ความล้า รวมทั้งการกัดกร่อน ได้ดียิ่งขึ้น
Surface treatments
ที่มา : https://www.mexicalichrome.com/default/cache/file/D9E0D5E0-01B7-4CC3-8A644EAB60A9DE74_bodyimage.jpg

## Slide 26: 3.การปรับปรุงคุณสมบัติ (4)
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)
กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเกลือของโลหะ (Metallic salts) แล้วทำให้อิออนบวกวิ่งมารับประจุไฟฟ้าลบที่ชิ้นงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบ (Cathode) จึงทำให้เกิดเป็นชั้นผิวบางของโลหะมาเคลือบอยู่บนผิวด้านนอกของชิ้นงาน
การชุบทองแดง นิกเกิล โครเมียม (Cu-Ni-Cr Plating) จัดอยู่ในประเภทการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากสามารถนำโลหะ และอโลหะหลายชนิดมาทำการเคลือบผิว ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกโลหะที่จะนำมาเคลือบผิวได้หลากหลายชนิดด้วย
Electroplating

## Slide 27: 3.การปรับปรุงคุณสมบัติ (5)
การชุบโลหะด้วยเคมี(Coating)
การชุบโลหะด้วย (Electroless plating) คือ กระบวนการจับตัวของโลหะที่ผิวหน้าวัตถุ ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ตัวอย่าง เช่น การชุบทองแดง และนิกเกิล แบบไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed circuit boards, PCB)
Electroless plating

## Slide 28: 3.การปรับปรุงคุณสมบัติ (6)
การเคลือบสุญญากาศ (vacuum coating)
การเคลือบในสุญญากาศ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
  Chemical Vapor Deposition : CVD อาศัยการแตกตัวของสารเคมีในสภาพแก๊สและเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นสารใหม่เคลือบบนผิววัสดุ
  Physical Vapor Deposition : PVD อาศัยการทำให้อะตอมสารเคลือบหลุดออกจากผิวสารเคลือบด้วยความร้อนหรือการถ่ายเทโมเมนตัมแล้วฟุ้งกระจายเข้าจับและยึดติดกับผิววัสดุรองรับ
vacuum coating
ที่มา : http://vttf.buu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34